## Slide 1
集成深化设计
与PC工厂
FOUR

## Slide 2
4

## Slide 3
4

## Slide 4
深化设计控制要点
4
方案设计阶段
初步设计阶段
施工图设计阶段
传统建筑设计
预制装配式
技术策划阶段
预制构件
深化设计阶段
装配式建筑设计
5.1 装配式建筑设计与传统建筑设计差异对比
装配式建筑设计阶段相比传统建筑设计增加了两个设计阶段及内容：技术策划、构件深化设计。
5.2装配式建筑方案策划
装配方案策划是整体项目成败的关键，应关注产业链关键环节主控成本的综合性分析。
基本原则：拆分合理、制作简单、施工方便
涉及到建筑、结构、设备等专业的方案策划
确定PC方案：
PC建筑单体选择
预制率估算
PC构件初步布置方案
保温

## Slide 5
深化设计控制要点
4
5.3 预制构件深化设计
预制构件深化设计时需考虑到其与产业链各环节的关系。
生产
运输
施工安装
各专业
与生产的关系
生产工艺（正、反、立、组）
生产设备条件
外墙正打
外墙反打
成组立模

## Slide 6
深化设计控制要点
4
与施工、安装的关系
塔吊布置位置与预制构件重量
塔吊扶壁对预制构件的影响
施工安全防护架：挂架、爬架
施工电梯
与运输的关系
厂内倒运，构件堆放形式
场外运输，道路限高、限宽、构件的运输方式
施工现场运输

## Slide 7
深化设计控制要点
4
与施工、安装的关系
模板的支护方案
临时支撑方案
预制构件吊装方案
吊装顺序
场地条件
铝模板
支撑
梁柱交叉
梁吊装

## Slide 8
深化设计控制要点
4
与各专业的关系
理论设计向工程设计转化
专业割裂向集成设计转化
装配式建筑实施的关键环节
深化设计
建筑设计
结构设计
机电设计
精装设计
其他
部品设计
施工组织设计
构件加工

## Slide 9
深化设计控制要点
4

## Slide 10
深化设计控制要点
4
2、生产、施工阶段验算
构件设计需要进行大量的生产、施工阶段验算，没有专业设计队伍的介入会造成预制件在生产、运输、安装过程的开裂、破损，产生大量废品，造成成本浪费，影响结构安全。

## Slide 11
深化设计控制要点
4

## Slide 12
深化设计控制要点
4
3、连接节点的选择
构件连接节点的选择，涉及到很深的专业要求，锚固长度、搭接长度、抗震等级、保护层厚度、套筒连接选择等一系列的构造要求，没有丰富的施工图设计经验，很难保证连接节点的安全可靠。
目前的装配式结构施工图深度仅考虑等同现浇原则下的安全计算，节点的选择和布置，需要结合101图集进行，这些工作均交于构件深化设计团队负责完成，没有专业的素养，会造成极大的安全隐患，影响安装。有项目节点选择不当，导致现场无法安装，近千万构件报废，改为现浇。

## Slide 13
深化设计控制要点
4

## Slide 14
深化设计控制要点
4
4．预制构件整合了多专业的信息
线盒、线管、留洞等均需在构件设计图中反应，需要设计人员具有全专业的素养，整合信息。经验不足的设计队伍，造成构件预埋留洞的错漏碰缺，后期的补救必然引起对结构的破坏，造成严重安全隐患。采用bim技术进行设备和预制构件的碰撞检查，确保无误。
5.构件设计应包含构件的先后安装次序，需对施工进行指导
构件设计不是仅仅的绘图，应包含构件的先后安装次序，所以涉及对后期施工的指导，仅以构件的思路机械绘图，会最终导致三维空间下构件安装不上。不考虑施工安装的构件设计会造成施工进度的极大不可控，甚至造成构件报废。

## Slide 15
PC工厂管理与组织：类总承包项目部管理模式
4
2、工厂技术力量班子建设10-15人
1）实验室人员； 2）工艺员；3）质检员；4）现场服务人员；
1、深化设计组织
建议外部长期稳定合作模式，基于技术水平、质量、综合成本。
3、工厂生产力量组织
建议2-3个外包队专业化分工，区域性人员调配。

## Slide 16
未来发展展望
FIVE

## Slide 17
装配式建筑
几个弊病
1、快速退化是由于使用了廉价材料和快速施工造成的
2、模块化设计不能满足高度的个性化需求
3、构件需要长途运输，受加工能力限制
4、如果装配过程不够精确，则会出现结构故障
5、降低了现场调整建筑设计的灵活性

## Slide 18
部品工艺持续创新
5

## Slide 19
EPC集成化设计与管理
5

## Slide 20
BIM平台沉淀与高效保证
5

## Slide 21
技术创新专业化分工、共建共享
5
高校教授
国家中心
（S）
设计、研究单位
（T/E）
各方向技术共建
合作伙伴
（I）
技术共享
合作伙伴
（I）
单向或系列技术输出
问题反馈
共同建设、率先产业化
引领指导
专业人做专业事！

## Slide 22
三年突破、五年成熟
5

## Slide 23
推动装配式建筑
做到“四个不变”
第一 决心不变
第二 标准不变
第三 目标不变
第四 思路不变

## Slide 24
地址：内蒙古包头市建筑设计研究院有限责任公司
感谢聆听！